R1 – 47 Ohm
R2 – 22 kOhm
R3 – 220 kOhm
R4 – 22 kOhm
R5 – 220 kOhm
R6 – 220 kOhm
R7 – 82 kOhm

C1 – 47 nF
C2 – 4,7 µF
C3 – 4,7 µF
C4 – 100 pF
C5 – 4,7 µF
C6 – 47nF

Kontakt	Beschreibung	Anschlusspunkt

X1	RX Signal vom Demodulator	(Demod-IC / Pin 5)
X2	FSK RX Signal zum Modem, DSUB Pin 7	(z.B. D652 Kathode)
X2A – mit Koppelkondensator
X2B – ohne Koppelkondensator
X3	Kombiniertes TX Signal zum Modulator	(L602)
X4	NF Signal vom Mikrofon	(z.B. U601 / Pin 4)
X5	FSK TX Signal vom Modem, DSUB Pin 9	(z.B. D651 Kathode)
X6	9,6 V	(z.B. U801 / Pin 11)
X7	4,8 V	(z.B. U601 / Pin 9 )
X8	GND / Masse	(z.B. U601 / Pin 7)

Command Board

RF Board